ProMinent delta(R) Magnet-Membrandosierpumpe mit:
- geregeltem Magnetantrieb optoDrive(R) - für minimalen Wartungsaufwand und geräuscharmen Betrieb,
- integrierter Impfstellenüberwachung optoGuard(R) - für hohe Dosiergenauigkeit und große Sicherheit ohne Zusatzinvestition in die Überwachungsperipherie. Erkennung von verblockten Dosierstellen, gebrochenen Dosierleitungen und eingeschlossenen Luft- bzw. Gasblasen im Dosierkopf,
- einstellbarer Saug- und Druckhubdauer - für optimale Durchmischung und Vermeidung von Vibrationsschäden an Dosierleitungen durch pulsationsarme Dosiercharakteristik. Dadurch Einsparung von Pulsationsdämpfern oder Mischern (im unteren bzw. mittleren Leistungsbereich der Pumpe). Senkung der Investitionskosten durch weite Einsatzbereiche. Dadurch auch eine geringere Variantenanzahl der Zubehör- und Ersatzteile.

Achtung! Abweichende Anschlussweite 6mm bei den Typen DLTa 2508 und 1608 in Ausführung Edelstahl.

Indentcodebestellsystem:

Identcode : DLTA1020PVT2000UA00M0DE0
Baureihe : DLTA Delta Optodrive- Version A
Pumpentyp : 1020 10 bar, 19,1 l/h Anschl.12x9
Dosierkopfwerkstoff : PV PVDF
Dichtungswerkstoff : T Standardmembr. / PTFE Dicht.
Dosierkopfausführung : 2 m.Entlüftung , o.Ventilfeder
Hydraulischer Anschl : 0 Standard-Anschluss
Membranbruchmelder : 0 ohne
Ausführung : 0 mit PM-Logo
Ausführung Leistungs : U Universalsteuerung 100 - 240 V
Kabel und Stecker : A 2m Europa
Relaisfunktion : 0 ohne Relais
Zubehör : 0 ohne Zubehör
Steuerungsvariante : M Regelmodul 4 -20 mA
Sicherheitsoptionen : 0 ohne Zugangskontrolle
Sprache : DE Deutsch
Fernstop : 0 Pause Öffner, Niveau Öffner
Zulassung : 01 CE
Frequenz : 50-60Hz
Spannung : 100-240V
Leistung : 73W
Schutzart : IP65
Förderleistung : 19,1l/h
Gegendruck : 10bar